## Slide 1: Ära iialgi alahinda inimeste rõõmu, kui nad kuulevad midagi, mida nad juba teavad.
Enrico Fermi (1901 – 1954)
Elektrotehnika, see on imelihtne!
Kaido.Kiil@tptlive.ee

## Slide 2
Vabakava
Esitlus/ettekanne/plakat/teatrietendus/väitlus/video teemal: Elektrotehnika
Õpilane või väike rühm õpilasi valib endale meelepärase teema elektrotehnikast ning teeb selle kohta pealkirjas toodu. Teema valiku kriteerium on, et see peab olema elektrotehnikast.
Teema läheb lukku peale selle õpetaja juures registreerimist ning leppides kokku tähtaja, millal õpilane või väike rühm õpilasi seda esitleb/kannab ette.
Kõik enne tööd ja/või töö käigus tekkivad küsimused tuleb õpetajale esitada enne töö tähtaega – kas klassis või e-mailiga.
Teema registreerimise tähtaeg 04.10.2024
Hinde kaal: Kontrolltöö

## Slide 3
Ohmi seadus

## Slide 4
U – pinge - V
– J
q – laeng kulonites - C
Pinge on 1 volt, kui laengu 1 kulon ümberpaigutamiseks vooluringis või selle osas kulub tööd 1 džaul.

## Slide 5
A=
1 amper on 1 kulon 1 sekundis
I – voolutugevus amprites – A
q – laeng, mis aja t vältel läbib juhi, kulonites – C
t – aeg sekundites – s
1 amper on sellise muutumatu elektrivoolu tugevus, mis kahte lõpmatult pikka ja paralleelset, teineteisest vaakumis 1 meetri kaugusel asetsevat kaduvväikese ringikujulise ristlõikega juhet läbides tekitab nende juhtmete vahel iga meetripikkuse lõigu kohta jõu njuutonit.

## Slide 6
1 amper on sellise muutumatu elektrivoolu tugevus, mis kahte lõpmatult pikka ja paralleelset, teineteisest vaakumis 1 meetri kaugusel asetsevat kaduvväikese ringikujulise ristlõikega juhet läbides tekitab nende juhtmete vahel iga meetripikkuse lõigu kohta jõu njuutonit.

## Slide 7
R – juhi takistus oomides (Ω)
ρ – eritakistus oom-meetrites (Ω⋅m) (kreeka väiketäht roo)
l – juhi pikkus meetrites (m)
S – juhi ristlõikepindala ruutmeetrites (m2)
Takistus sõltub juhi materjalist ja mõõtmetest. Takistus R on võrdeline juhi pikkusega l, pöördvõrdeline juhi ristlõikepinnaga S ja sõltub juhi materjalist.

## Slide 8
Eritakistus on 1 meetri pikkuse ja 1 ristlõikepindalaga keha takistus. Käsiraamatutes antakse tavaliselt eritakistuse väärtused 20 °C jaoks. Eritakistuse ühik SI süsteemis on Ω⋅m. Praktikas kasutatakse sageli ühikut Ω⋅/m, mis annab 1 meetri pikkuse ja 1 suuruse ristlõikepindalaga juhi takistuse.

## Slide 9
Vase eritakistus on 0,0172 Ω /m. 1 m pikkuse ja 1,5 ristlõikepindalaga vaskjuhi takistus on ca 11,5 m Ω.

## Slide 10
I3
I
U
R2
R3
R1
I1
I2
I = I1= I2= I3
U = U1+U2+U3
R = R1+R2+R3
I
U
I1
R1
I2
R2
I3
R3
I = I1+I2+I3
U = U1=U2=U3
= + +
1
R3
1
1
1
R1
R
R2
Jadaühendus Rööpühendus
Notes: Jadaühendus

## Slide 11
I
U
I1
R1
I2
R2
I3
R3
I = I1+I2+I3
U = U1=U2=U3
= + +
1
R3
1
1
1
R1
R
R2
Rööpühendus
Joonisel on kolm takistit, kuid juhul kui on kaks takistit on ühendatud rööbiti, siis on R:
R
R1
R1
R2
R2
=
+
Notes: Jadaühendus

## Slide 12
U
I
R3
R2
R1

I
U
I1
I3
R3=2k
R2=1,5k
I2
R1=1k
R = R1 + R2 + R3 = 1000 + 1500 + 2000 = 4500 
I = = 0,049 A
220
4500
U1 = IR1 = 0,049 x 1000 = 49 V
U2 = IR2 = 0,049 x 1500 = 73 V
U3 = IR3 = 0,049 x 2000 = 98 V

## Slide 13
U
I
R3
R2
R1

I
U
I1
I3
R3=2k
R2=1,5k
I2
R1=1k
= + + = =
1
1
1
1
1000
R
1500
2000
30 + 20 + 15
30000
30000
65
R = 461,5 
I = = = 0,476 A
U
R
220
461,5
I1= = 0,22 A
220
1000
I2= = 0,146 A I3= 0,11 A
1500
220

## Slide 14
U
I
R3
R2
R1

I
U
I1
I3
R3=2k
R2=1,5k
I2
R1=1k
1000x1500
1000 + 1500
R =
R1R2
R1+ R2
+ R3 = + 2000 = 2600 
I = = = 0,0846 = 85 mA
U
R
220
2600
I3= I = 85 mA U3 = I3R3 = 0,085x2000 = 170 V
I1= = = 50 mA = 0,05
R1
1000
220-170
U-U3
I2= = 35 mA = 0,035
220-170
1500